Software Embarcado
03 – Entrada Analógica
Francisco Sant'Anna
Sala 6020-B
francisco@ime.uerj.br
http://github.com/fsantanna-uerj/SE

---
Entrada Analógica
- Comparador Analógico
  - Se AIN0 > AIN1
- Conversor Analógico/Digital
  - Converte ADCn em V para [0,1023[

---
Pinagem do Atmega328p

---
ATmega328p / Arduino UNO

---
Comparador Analógico
- Vout =
  - HIGH, se Vin0 > Vin1
  - LOW, se Vin0 <= Vin1

---
Comparador Analógico
- ACO =
  - HIGH, se AIN0 > AIN1
  - LOW, se AIN0 <= AIN1
  - AIN0=PIN6, AIN1=PIN7 (ou A0-A5)

---
Comparador Analógico

---
I/O Multiplexing
- Cada pino está associado a uma porta de GPIO
- Alternativamente, podem ser associados a outras funcionalidades de periféricos

---
Datasheet ATmega328p
- avr-atmega328p.pdf (442 págs)
  - Pág 14: pinagem
  - Pág 18: porta C
  - Pág 97: portas

---
Portas B,C,D
- Cada porta está associada a três registradores de 8bits (DDRx, PORTx, PINx)
- Cada pino individual está associado a um bit em cada registrador:
  - DDRxn: [w] direção do pino n na porta x
  - PORTxn:[w] novo valor ou configuração pull up do pino n na porta x
  - PINxn: [r] valor atual do pino n na porta x

---
Portas B,C,D

---
Hello World: output
- Piscar o LED a cada 1 segundo
- github.com/fsantanna-uerj/SE/tree/master/Code/01-blink/
#define LED_PIN 13
void setup () {
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // Enable pin 13 for digital output
}
void loop () {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Turn on the LED
    delay(1000); // Wait one second (1000 milliseconds)
    digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Turn off the LED
    delay(1000); // Wait one second
}

---
Usando portas GPIO...
- Piscar o LED a cada 1 segundo
- github.com/fsantanna-uerj/SE/tree/master/Code/01-blink/
void setup() {
  DDRB = 0b00100000;
}
void loop() {
  PORTB = 0b00100000;
  delay(1000);
  PORTB = 0b00000000;
  delay(1000);
}
void setup() {
  DDRB = 1 << 5;
}
void loop() {
  PORTB = 1 << 5;
  delay(1000);
  PORTB = 0;
  delay(1000);
}
void setup() {
  DDRB |= 1 << 5;
}
void loop() {
  PORTB |= 1 << 5;
  delay(1000);
  PORTB &= ~(1 << 5);
  delay(1000);
}

---
- Ver pinMode, digitalWrite, digitalRead
- Tarefa 2 – acesso direto às portas GPIO
  - Entrada e saída